ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

муниципального образования

город Краснодар

от 30.07.2018 № 3169

ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерных изысканий

для подготовки документации по планировке территории                           (проекта планировки территории и проекта межевания территории)        для размещения линейного объекта (автомобильной дороги, трамвайной линии и сетей инженерно-технического обеспечения): «Строительство              автомобильной дороги, трамвайной линии по улице им. Евдокии                   Бершанской, от улицы 8-го Марта до улицы 1-го Мая, по улицам 1-го Мая, им. Фадеева, через путепровод, с разворотным кольцом у привокзальной площади «Международного аэропорта «Краснодар» в Карасунском                                 внутригородском округе города Краснодара»

| Наименование объекта | Линейный объект (автомобильная дорога, трамвайная линия и сети инженерно-технического обеспечения): «Строительство автомобильной дороги, трамвайной линии по улице им. Евдокии Бершанской, от улицы 8-го Марта до улицы 1-го Мая, по улицам 1-го Мая, им. Фадеева, через путепровод, с разворотным кольцом у привокзальной площади «Международного аэропорта «Краснодар» в Карасунском внутригородском округе города Краснодара» |
| --- | --- |
| Местоположение объекта | Улица им. Евдокии Бершанской, от улицы 8-го Марта до улицы 1-го Мая, по улицам 1-го Мая, им. Фадеева, через путепровод, с разворотным кольцом у привокзальной площади «Международного аэропорта «Краснодар» в Карасунском внутригородском округе города Красно-дара |
| Заказчик изысканий | Муниципальное казённое учреждение муниципального образования город Краснодар «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта» |
| Вид строительства | Строительство |
| Характеристика проектируемого объекта | Проектируемые сооружения: длина участка – 2300 м; иные сооружения для функционирования трамвайной линии и улично-дорожной сети |
| Цели и виды работ | Инженерно-геодезические изыскания для подготовки документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) |
| Требования к точности, надёжности, достовер-ности и обеспеченности, необходимых данных и характеристик инженерных изысканий | В соответствии с требованиями настоящего задания, ГОСТ 21.301-2014 «Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Основные требования к оформлению отчётной документации по инженерным изысканиям», ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»; СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»; СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»; СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Часть II. Выполнение съёмки подземных коммуникаций при инженерно-геодезических изысканиях для строительства» |
| Требования к материалам и результатам инженерных изысканий | По результатам выполненных работ представить отчёты по инженерным изысканиям. Отчёт должен сопровождаться текстовыми и графическими приложениями в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012 и настоящим заданием. Состав технического отчёта определяется дополнительно в соответствии с составом проектной документации. Дополнительно представить электронную версию отчёта. Состав и структура электронной версии технической документации должны быть идентичны бумажному оригиналу |
| Количество экземпляров отчёта | Заказчику представить 5 экземпляров на бумажном носителе и 2 экземпляра в электронном виде |

Директор департамента

архитектуры и градостроительства

администрации муниципального

образования город Краснодар    				                         М.Л.Фролов